Kiváló minőségű poliuretán(PU)-/akrilátdiszperziós alapú, egykomponensű, vízbázisú zárólakk. Felvihető festékhengerrel és kenéssel.

Termékjellemzők

Fényességi fok: 	2390 selyemfényű

2391 selyemmatt

Szag: 	a termékre jellemző, száradás után szagtalan

Kiszerelés: 	0,75 és 2,5 literes fehérbádog göngyöleg

Színárnyalat: 	színtelen

Felhasználási terület

Belső, privát terekben található padlózatok, parketták, falépcsők.

Tulajdonságok

Az Aidol Treppen- & Parkettlack egyenletes töltést biztosít, jó lefolyási tulajdonsággal bír. Könnyű dolgozni vele és szagszegény. Robosztussá és ellenállóvá teszi a fát.

Felhasználási mód

A fát jól csiszoljuk le (100-120-as szemcseméret), legyen száraz, tiszta és zsírmentes! A zsíros és gyantás faanyagokat higítóval mossuk le. A régi bevonatokat alaposan csiszoljuk át! A fanedvesség megengedett mértéke: 8-12 %. A készítményt akrilecsettel vagy vizeslakk festőhengerrel (rövidszőrű moher vagy bolyhos henger) hordjuk fel. Hengerezés esetén a jobb lefolyás érdekében 5 %-nyi vízzel higítsuk.

Használat előtt jól keverjük fel!

A mindennapos strapabíró záróréteg eléréséhez három rétegben vigyük fel a lakkot.

Próbafestéssel ellenőrizzük a színárnyalatot és az alappal való összeférhetőséget.

Az Aidol Treppen- & Parkettlack nem fröccsenhet közvetlenül az aljzatra, mert foltosodást okozhat. Naponta nem vigyünk fel két rétegnél többet. 15°C alatt (a lakk és a lakkozandó felület hőmérséklete) ne dolgozzunk vele!

Tudnivalók

A zárólakkréteggel ellátott padlózatokat és lépcsőket naponta tisztítsuk meg a szennyeződéstől hajkefével és rojtos seprűvel.

Heti egy alkalommal tisztítsuk meg a nyirkosságtól: a lemosáshoz használt vízhez adjunk az Aidol Treppen- & Parkettpflege (cikkszám: 2393) készítményből.

Tisztítás

A munkaeszközöket használat után azonnal el kell mosni vízzel és tisztítószerrel. A tisztítás után maradt anyagokat szabályszerűen kell ártalmatlanítani.

Anyagszükséglet

100 - 120 ml/m² bevonatrétegenként.

Erős igénybevétel esetén legalább 3 rétegben vigyük fel a bevonatot.

Száradás

porszáraz: kb. 1 óra múlva

megfogható: kb. 2 óra múlva

átvonható: kb. 4 óra múlva

7 nap után teljes mértékben terhelhető.

Gyakorlati értékek 20°C-on, 65 %-os relatív páratartalom mellett. A feldolgozás közben és a száradás ideje alatt gondoskodni kell megfelelő szellőzésről.

Alacsony hőmérséklet és a levegő magas páratartalma miatt a száradás elhúzódhat.

Higítás

Amennyiben szükséges 5-10 %-nyi vízzel.

Tárolhatóság

Zárt, eredeti göngyölegben száraz és fagymentes helyen legalább 1 évig tárolható.

VOC-tartalom

A termék EU-határértékei (A/i kategória): 140 g/l (2007)[/140 g/l (2010)].

Ez a termék legfeljebb 90 g/l illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmaz.

Biztonsági adatok

Feldolgozáskor és tároláskor tartsuk be a szokásos óvintézkedéseket.

GIS-kód (veszélyesanyag információs rendszer): W3

Hulladékkezelés és ártalmatlanítás

A termék maradékait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Gondoskodni kell a kiürült csomagolóanyagok újrahasznosításáról.

Környezetvédelem

Nem juthat természetes vizekbe, a talajba vagy a csatornahálózatba!

VÍZSZENNYEZÉS SZERINTI BESOROLÁS (NÉMETORSZÁG): WGK 1

Jelölés

Veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet (GefStoffV): -/-

Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítása (GGVSE/ADR): -/-

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze.

Mivel az alkalmazás és a feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása szükséges.

Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek.

Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik a korábbi kiadások.